## Slide 1: Termプロジェクト:LCDWSN 光通信を用いた、セキュアなWSNを構築する手法
CPSF B3 spider
親： M1 tacky
Notes: 皆さん、。。。
CPSF B３ のspｉdｅrです。
親はtackyさんです。今日はテームプロジェックについて話させていただきます。
タイトルとしては光通信を用いた、セキュアなWSNを構築手法です。

## Slide 2: 概要
LEDと照度センサで複数の機能のセンサノードでセキュアなWSNを構築する
LED
照度
センサ
追加したいノード
コネクタ
Notes: 概要としてはLEDと照度センサで複数の機能のセンサノードでセキュアなWSNを構築します。

## Slide 3: 背景
現在、WSNが普及し、様々なアプリケーションが設置されつつある
  設置されるセンサの機能が違う
Notes: 現在、WSNが普及し、複数の機能のセンサノードで色々なアプリケーションが設置させつつありま、例えば，
離れて暮らす老人の安否（あんぴ）確認を行うアプリケーションや，
留守にしている自宅の警備アプリケーションなどが挙げられます

## Slide 4: シナリオ
近い将来、アプリケーションに必要なセンサノードをお店で購入し、設置するようになる
エンドユーザが、セキュアなWSNを簡単に設置できると、、、
泥棒の侵入を検知して、通知するシステム
健康情報を医者に送信して、リアルタイムに診察するシステム
Notes: 近い将来，WSNを用いたアプリケーションを家のサーバにインストールし，必要なセンサノードをユーザが購入し設置するようになると想定しています．
そうした未来において，セキュアなセンサネットワークをエンドユーザが手軽に構築可能な手法が必要となる．本システムが提案する手法を用いることで，エンドユーザは家庭に様々なアプリケーションを設置可能となります．
例えば：泥棒の侵入（しんにゅう）を検知して、通知するシステムとか。他に、体でセンサをはって、家でも健康をモニタリングでき、医者にデータを送って、リアルタイムに診断できます。具合的のははなれて暮らすおじいちゃんのあんぴをモニタリングシステムとか、赤ちゃんの健康をモニタリングするシステムとかがあります。

## Slide 5: 問題意識
WSNを設置するためには、WSNに関する知識や経験や労力が必要
  複数のWSNを区別して設置できる必要がある
  センサノードの機能によって、登録の仕方が違う
  セキュアなWSNを設定できる必要がある
WSN A
WSN B
WSN C
Notes: WSNは色々な利点ができますが、設置のためにはWSNに関する知識や経験や時間が必要です。
複数のWSNを区別して設置できる必要がありますが、使う前に設置が必要です。
また、センサノードの種類、の機能も違いますので、登録の仕方が違います。
まえの例は、離れて暮らす老人の安否確認を行うアプリケーションや，留守にしている自宅の警備アプリケーションなどにはセキュリティが必要である．
また、セキュアが設定する時も知識や経験や時間も必要があります

## Slide 6: 目的
WSNに関する知識や経験がない人でもセキュアなWSNを構築することを可能にする
複数の機能が異なるセンサノード間でも追加できる
Notes: このの問題を解決のために、本研究の目的はエンドユーザが複数の機能のセンサノードでセキュアなWSNを構築する手法を提案します

## Slide 7: 関連研究
WSNの構築を簡単にする手法
  Spot & Snap: An Interaction for Associating Sensor Nodes and Everyday Objects to Realize DIY Smart Object Services
    Takuro Yonezawa,IPSJ Transactions on Database 48
  SyncTap: synchronous user operation for spontaneous network connection
    Jun Rekimoto ,Personal and Ubiquitous Computing 2004
セキュアなWSNの構築
  A survey on key management mechanisms for distributed Wireless sensor networks
    Marcos A. Simplício Jr,Computer Networks Volume 54
  Random key-assignment for secure Wireless Sensor Networks
    Roberto Di Pietro,SASN '03
Notes: 関連研究としては２つのグルップに割れます。
まずは、WSNの構築を簡単にする手法です。
一つはtakuroさんの研究と言うspotSnapです。
次はJunKekimotoさんの研究と言うSyncTap です。
他のグルップはセキュアなWSNの構築です。
Marcosさん、とRobertoさんのセキュアなWSNの概要の論文です。

## Slide 8: 機能要件
簡単なインタラクションでWSNの構築を可能にすること
違う機能のセンサノード間でもデータをやり取りできること
セキュアなWSNを構築可能にすること
追加したいノード
コネクタ
Notes: 本研究を実現するための要件を３つ のべます．
まず，簡単なインタラクションでWSNの構築を可能にすることである．
次は違う機能のセンサノード間でもデータをやり取りできることです。
また，その際に構築するWSNがセキュアな通信を行うことが可能であることが挙げられる．

## Slide 9: アプローチ
簡単なインタラクションでWSNの構築
  光データを通信（照度センサやLEDが突いている想定）
ノードの機能の違いを考量した、追加ステップを用いる
自動的に鍵を生成して交換
  センサのペアリングのために，ノードIDとMasterKeyを送信する
t
Lm
Notes: アプローチには、３つに割れて、インタラクションとWSNの構築とセキュアの設定です。
  WSNの構築を可能のため，近接したデバイス間でのデータ通信では，LEDの点滅パターンを用いてデータの送受信を行う。最近、センサノードが追加したＬＥDや照度センサが多いので、今回は
  下の図は光パータンを表します。
  他にノードの機能の違いを考量（こうりょう）した、追加ステップを用います
  光に限定だけでわなく、震度通信とか、長音通信とかも使えます
また，WSNでセキュアな通信を行うために，センサノードのペアリング毎に異なる鍵を生成し，データの暗号化を行う．本研究では，ノードIDとMasterKeyでハッシュファンクションを用いて一意な鍵を生成する．

## Slide 10: アプローチ
簡単なインタラクションでWSNの構築
  光データを通信（照度センサやLEDが突いている想定）
ノードの機能の違いを考量した、追加ステップを用いる
自動的に鍵を生成して交換
  センサのペアリングのために，ノードIDとMasterKeyを送信する
t
Lm
Notes: 今まではこの部分ができました。

## Slide 11: 光通信の実装

## Slide 12: 既存のデータ送信手法の比較
 | Light | Zigbee | Vib-Connect | High frequency sound
必要： | LED 照度センサ | Zigbeeのチップ | 加速度センサー バイブレーター | マイクロフォン スピーカー
セキュア | ◯ | ❌ | ◯ | ❌
計算量 | 少ない | - | 少ない | 多い
速度 | 約25bs | - | 約10bs | 不明
•Fundamental Analysis for Visible-Light Communication System using LED Lights, Komine T., Nakagawa M. , Consumer Electronics, IEEE Transactions on 2004
•Vib-Connect: A Device Collaboration Interface Using Vibration,
Takuro Yonezawa,RTCSA 2011
•Near Ultrasonic Directional Data Transfer for Modern Smartphones,
Will Archer Arentz , Udana Bandara ,UbiComp 2011
Notes: 今は光を使う理由についてはなします。
表では格依存手法の特徴を表現します。
この表からみると、Zigbeeと長音は周りのデーバイスがデータ通信が認識が出来るので、安全的な通信がありません。
次は振動と光の通信を比べて、光は速度のほうがはやいし、必要機能はセンサノードに適合のために、光通信を選びました。

## Slide 13: 構築：データ通信
最小の時間の単位をtで表す（例えば：t=12ms）
ビットによって、光の強さと継続時間を変える
データを認識して、送るのため、特別な合図を用いる
  START,FINISH,OK,FALSE
データをチェック
  8-CRC checksum を使う
  データ構造 CheckSum + 内容
  正しくない場合はもう１度送る
データの平滑化
  Gaussian smoothingを用いて受信データを平滑化
Notes: 光通信につては
まず光パータンを作るのため、最小の時間の単位をtで表します。例えば、tは１２ミリびょう。
そして、ビットによって、光の強さとけいぞく時間をかえます。
０のビットは弱い光 一方、１のビットは強い光で定義します。詳しくはレジュメで説明します。
  また、データを認識のため、通信の合図とチェックの合図START,FINISH,OK,FALSEを使います。
データを通信の時、誤佐渡があるので、もらう側でデータをチェックのため、８ビットチェックスームを使います。もらったデータのチェックスームの計算、もらったチェックスームと比べて、正しくない場合はもう一度送ります。
他に、センサのデータはGausスムーズを用いて、平滑化（へいかつか）します。

## Slide 14: データ通信：実装の結果
スムーズの結果
青：スムーズ前
赤：スムーズした後
t
Lm
Notes: Gausすむーずを使う、LEDパタンはこんな感じになります

## Slide 15: データ通信：実装の結果
Start 0 0 0 1 0 0 1 stop
Start 0 0 0 1 0 0 1 stop
送る側
光センサーのシグナル
もらう側
Notes: 実際では光パータンはこのようになりました。

## Slide 16: データ通信：実装の結果
速度：（t=12ms）
  約２５bit/s
誤差（t=12ms）
  １２８ビットを６９回送信
    正：５９ -> 85.5%
    誤：１０(長さ：７, ビット：３)
  ビットの誤差
    正：99.5％
 | ０（もらう） | １（もらう）
０（送る） | 928 | 0
１（送る） | 919 | 9
Notes: 光通信モジュールを実装する時、この結果がもらいました。
速度は２５ビットぐらい。
そして、１２８ビットを６９回送る時は、正しく確率は８６．５％が分かりました。
また、ビットの誤佐渡は０．５％が分かりました。

## Slide 17: 構築：追加ステップ
Notes: 前は、光通信についてはなしました、今はネットワーク構築について話します。構築と言うのは新しいノードを追加することです。

## Slide 18: 構築（１）
    近い通信を用いる
    コネクタと追加したいノードを接地させ，LEDの点滅パターンで必要なデータをやりとりする
Notes: このことのため、光通信をもちいて、コネクタとつかしたいノードを設置させ、LEDの点滅パターンで必要なデータをやり取ります。
必要データはノードの機能によって、違います。次のスライドは詳しく話します。

## Slide 19: 構築（２）
    ノードの機能によって、仕方が違う
      LEDだけがある：
        ノードセンサで繰り返す自分のIDと仮の鍵を送る
        ホストからリクエストを待つ
        後に仮の鍵で暗号化して，MasterKeyとホストIDを通信
      照度センサだけがある：
        コネクタで繰り返すホストのIDとネットワークのMasterKeyを送る
        ホストでノードのリクエストも持つ
        後にMasterKeyで暗号化し，無線通信でノードのIDを確認する
      LEDと照度センサがある
        ノードのIDとホストのIDとネットワークのMasterKeyを送信
Notes:         ノードの機能によって、仕方が変わります。
        ノードはLEDだけがある時、再起動の後、繰り返すノードのIDと仮（かり）の鍵を送る。ノードではホストからこの鍵を使って、リクエストを待ちます。後に仮の鍵で暗号化して，MasterKeyとホストIDを通信します。
        他に、ノードは照度センサだけがある場合は、コネクタではノードと接着させた後、タンムオウトの後、光パータンをもらわない場合は繰り返しホストのIDとネットワークのMasterKeyを送ります。ホストでノードのリクエストを待ちます。後にMasterKeyで暗号化し，無線通信でノードのIDを確認します。
        最後の場合は、LEDと照度センサがある場合は、ノードのIDとホストのIDとネットワークのMasterKeyを送信します。

## Slide 20: セキュアな設定
Notes: 次は、セキュリティな設定について話します。

## Slide 21: セキュア設定
コネクタは追加したいノードにホストのIDとネットワークのMasterKeyを送る
追加したいノードはIDを送る
この情報でハッシュファンションを用いて、鍵を計算
  Key=hash(M | ID1 | ID2)
    M:ネットワークのMasterKey
    ID1: センサ１のID
    ID2: センサ２のID
Notes: 鍵を生成する方法では
前に送信したIDとノードのIDとMasterKeyでハッシュファンションを使って、二つのノードの間やノードとホストの間の通信の鍵を計算します。

## Slide 22: セキュア設定（２）
鍵を生成する
  Key=hash(M | ID1 | ID2)
    M:ネットワークのMasterKey
    ID1: センサ１のID
    ID2: センサ２のID
Notes: これはハッシュファンションの方式です。ハッシュファンションの入力はMasterKeyと二つのIDの合わせます。

## Slide 23: システム構成図
追加ノード 光送信モジュール 無線通信モジュール
コネクタ 光送信モジュール 無線L通信モジュール
追加ノード 光送信モジュール
コネクタ 光送信モジュール
パターン生成
データ取得
パターン生成
データ取得
サーバ
サーバの情報
リクエスト
ノード情報
ネットワーク情報
CRC
CRC
ノードの情報
送信
送信
センサデータ
暗号
生成
無線
通信
暗号
生成
無線
通信
鍵生成
セキュアなデータ
鍵生成
セキュアなデータ
Notes: システム構成図はこんな感じに設定しました。
コネクタとノードはだいたい同じ。光通信と無線通信と暗号化モジュールがあります。
光通信モジュールで新しいノードを追加のためのデータを送信して、このデータで追加できます。後で送信したデータ、つまりMasterKey,ホストのID、ノードのIDで鍵を生成して、暗号化する後、通信します。

## Slide 24: 実装環境
センサノード：Sunspot
プログラミング言語：
  Java
  Netbean 6.9
サーバ：Macbook Pro

## Slide 25: 評価方針
定量的な評価
  LEDと照度センサの通信を評価する
    速度
    誤差
定性的な評価
  WSNの構築を評価する
    ノードを追加する時、どのぐらい時間がかかる
    ユーザの評価
Notes: 評価方針（ほうしん）は定量と定性的な評価です。
定量的な評価は光通信の速度と誤佐渡の評価です。
他に、定性的な評価はユーザは実験する時、かかる時間とアンケートが含みます。

## Slide 26: まとめ
照度センサとLEDを用いて，センサノードとコネクタがデータ通信が可能にする
複数の機能のセンサノード間でも追加可能できる
この手法で簡単なインタラクションでセキュアなWSNが構築が出来る
フューチャーワーク
  データ通信の精度を改善する
  複数種類のセンサノードで実装すると思う

## Slide 27: スケジュール
現在：
  近いデータ送信モジュール
１２月２５日まで無線通信モジュールができる
１月まで暗号モジュールができる
１月実装と評価

## Slide 28: ご清聴ありがとうございました

## Slide 29: データ通信：特別合図
合図
  START
  FIN
  OK
  FALSE
６t
３t
６t
３t
３t
３t
６t
６t
t
t
t
t
Notes: 合図はこのように定義した

## Slide 30: デー多通信：送る図
ノードはLEDと照度センサがある場合
３つの場合：OK,FALSE,TIMEOUT
START
DATA
FIN
OK
CHECK
START
DATA
FIN
FALSE
CHECK
START
DATA
FIN
START
TIME OUT
START
DATA
DATA
送る側
もらう側
送る側
もらう側
送る側
もらう側
Notes: 今は送る表のスライドです。この中はOK,FALSEの合図はLEDと照度センサがなるノードだけで使います。
データを送る時、３つの場合があります。データは正しい，正しくないとタンムオウトです。ばあいによって、違います。
データのチェックスームが正しい場合は送りステップが終わります。また正しくない場合はFALSEの合図を返事します。
タンムオウトの後、返事がもらわない場合は、もう一度データを送ります。

## Slide 31: ハードウェア構成図
ノード情報、セキュアな情報
追加したいノード
コネクタ
センサデータ
センサデータ
新しいノードの情報
セキュな情報
サーバ
Notes: ハードウェア構成図は一つのコネクタ，一つのサーバと複数のノードがあります。
コネクタと追加したいノードと必要データを送信して、そしてこのデータで新しいノードを追加できます。